Новые фундаментальные траектории

при электромагнитном взаимодействии

Смульский И.И.

625000, Тюмень, а/я 1230, Институт криосферы Земли СО РАН,

jsmulsky@mail.ru, http://www.smul1.newmail.ru/

Завершено 27.05. 2014 г.

Скорректировано 27.05. 2014 г.

В файле TrctElMg представлены траектории движения одной частицы относительно другой, если сила их взаимодействия описывается выражением

,                                                         (1)

где  – радиус-вектор от одной частицы к другой;

– приведенная скорость;

– вектор скорости одной частицы относительно другой;

c1 – скорость света.

В случае электромагнитного взаимодействия частиц с зарядами q1 и q2 коэффициент

k = q1·q2/ε,                                                                (2)

ε – диэлектрическая проницаемость среды, в которой находятся частицы.

Более детально о взаимодействии частиц, уравнениях их движения и об определении траекторий дано в работах [1] - [6].

Данные траектории представлены в двух видах: в полярных (Rr, Fi) и декартовых координатах (X, Y). Начало координат в центре одной из частиц, ось X проходит через перицентрий траектории. Угол Fi отсчитывается от оси X. Кроме того, приведены радиальная скорость Vor, разность углов dFi между соседними моментами времени и время T движения частицы по траектории, которое отсчитывается от точки перицентрия. Все величины безразмерные.

Одни и те же величины обозначены по-разному в файле TrctElMg и в печатных работах [1] - [6]. Поэтому ниже приведены основные обозначения и некоторые их объяснения. Безразмерная траектория определяется параметром траектории

,                                                                (3)

где  – константа электромагнитного либо  – гравитационного взаимодействия;

Rp – радиус перицентрия траектории;

vp – скорость в перицентрии.

Взаимодействие тел определяется параметром взаимодействия

,                                                          (4)

где . Используются следующие обозначения:

Al1 = 1, Bt = p; Btc = pc = (1 - 12)0.5;

Al10 = 10; Bto = t0; Btc0 = pc0 = (1 – (10)2)0.5; Br0 = r0;

Al =  = 21p2;  ficl = cl;  Tcl = ;  Racl = .

Здесь величины с индексом “0” отнесены к точке  траектории с радиусу R0.

Индексом «cl» обозначены параметры классической траектории:

для гиперболической и параболической (1 >= -0.5) cl и  - угол и относительное время при конечных значениях Rr;

для эллиптических орбит (1 < -0.5) cl ,  и  - угол, время и относительный радиус в апоцентре.

Rr = R/Rp ; Vor = = vr/vp ; Vor0 =  = υr/υt0; Fi = 

X = x/Rp;  Y = y/Rp ;  dFi =  ;  T =  = t υp /Rp.

Относительное время определяется с помощью интеграла

.

У траекторий с Bt = Btc нижний предел интегрирования равен 1.001.

В файле TrctElMg траектории разбиты по разделам и подразделам. Вначале, перед данными траектории, приведены характеристики взаимодействия и некоторые итоговые сведения о траектории.

Литература

1. Смульский И.И. Электромагнитное и гравитационное воздействия (нерелятевистские трактаты).- Новосибирск: Наука. -1994.-225с. http://www.ikz.ru/~smulski/ElGrVz.djvu.

2. Смульский И.И. Траектории при взаимодействии двух тел, зависящем от относительного расстояния и скорости//Математическое моделирование. - 1995. - Т.7. - N7. - С.117-126. http://www.smul1.newmail.ru/Russian1/FounPhisics/TrV2tl.pdf.

3. Смульский И. И. Теория взаимодействия. - Новосибирск: Из-во Новосибирского ун-та, ННЦ ОИГГМ СО РАН. - 1999. - 294с. http://www.ikz.ru/~smulski/TVfulA5_2.pdf.

4. Smulsky J.J. The new Fundamental Trajectories: part 1 - Hyperbolic/ Elliptic trajectories// Galilcan Electrodynamics. Vol. 13, № 2, 2002, pp. 23-28. http://www.smul1.newmail.ru\English1\FounPhisics\NFT.pdf.

5. Smulsky J.J. The new Fundamental Trajectories: part 2 - Parabolic/ Elliptic trajectories// Galilcan Electrodynamics. Vol. 13, № 3, 2002, pp. 47-51. http://www.smul1.newmail.ru\English1\FounPhisics\NFT.pdf.

6. Смульский И.И. Электродинамика движущихся тел. Определение сил и расчет движений. Saarbrucken, Germany: “Palmarium Academic Publishing”, 2014. 324 с. http://www.ikz.ru/~smulski/Papers/InfElMvB.pdf.